## Slide 1: 器材介绍
2023/4/3
电子系统导论教学团队
Notes: 首先介绍一下树莓派是啥 与计算机的联系
系统之于树莓派的意义 适合于树莓派的系统 与电脑系统的差别
介绍下raspian之于开发的意义
介绍系统安装方法
Vnc介绍 ssh介绍 raspiconfig介绍

## Slide 2: 器材总览
大箱子
小盒子、小车车架、螺丝刀等
小盒子
升降压模块、超声波模块等
扫盒上二维码获取器材清单

## Slide 3: 大箱子
锂电池*1
锂电池充电器*1
树莓派*1
电机*2
6脚XH2.54-PH2.0连接线*2
一字螺丝刀*1
多功能小扳手*1
轮子*2 + 万向轮*1
上平台，下平台*1
USB A 转 USB C电源线*1
USB电源适配器*1

## Slide 4: 大箱子
锂电池（危）
  用于代替插座或者电源设备，给树莓派、电机等小车上的设备提供可移动的供电方式
  锂电池的输出电压随电量下降而下降，并非恒压
  一般单节锂电池的正常工作电压范围为3.2V~4.2V，建议电压低于3.2V即对其充电
  若电压过低仍继续使用，电压将持续下降直至接近0V，内部电化学反应将变为不可逆而无法充电，称为“过放”即过度放电，请正确使用电池及时充电杜绝过放！

## Slide 5: 大箱子
锂电池（危）
  我们的由两节锂电池串联构成，正常工作总电压为6.4V~8.4V
总输出头
平衡头
第二节锂电池
第一节锂电池
+
-
平衡头
总输出头

## Slide 6: 大箱子
锂电池充电器
  用于给下发的锂电池充电
  包含：充电器主体，电源线
  黑色的部分为充电器主体，注意这并非一个充电宝，他的作用类似手机充电器，因此需要利用电源线接在插座才能给电池充电！

## Slide 7: 大箱子
锂电池充电器用法
  将锂电池的平衡头按照正确方向插入3口充电口，正常情况下充电器的三个灯会点亮
  将电源线接上充电器主体，插入双孔插座，CELL1和CELL2变为红灯，即代表开始对电池的充电
  当CELL1和CELL2的灯由红色变为绿色，代表电池充满
  若发现电池充电多个小时之后依旧没电，请报修！

## Slide 8: 大箱子
树莓派（极贵重）
  本课程所有实验皆需要的核心处理器
  已带有塑料壳、散热片
  请勿拆开塑料壳

## Slide 9: 大箱子
USB A 转 USB C电源线
  即日常称呼的“安卓手机充电线”或者“TypeC充电线”
  插电脑/充电器的一端为USB TypeA 接头，插树莓派/手机充电口的一端为USB TypeC 接头
  可以作为数据线和供电线
USB电源适配器
  即日常称呼的“充电头”

## Slide 10: 大箱子
上平台 和 下平台
  小车的架子

## Slide 11: 大箱子
电机（贵重）
  请勿拆开塑料壳！可能导致损坏
  请勿损坏电机上的标签！

## Slide 12: 大箱子
车轮 和 万向轮
  轮子配备高抓地力轮胎，请勿损坏胎面
  轮子的安装孔与电机转轴有形状配合，安装时请对准，蛮力安装只会损坏电机轴和轮毂中心孔
  万向轮为塑料夹钢珠，可定期清理以确保丝滑程度

## Slide 13: 大箱子
XH2.54-PH2.0转接线
  用于连接电机与直流电机驱动板
一字螺丝刀
  一字螺丝刀可拧十字、一字螺丝，较十字螺丝刀更全能
小扳手
  用于固定螺母协助安装螺丝

## Slide 14: 小盒子
USB直流降压模块+舵机线
直流升压模块
直流电机驱动板
EH2.54端子线
锂电池报警器
超声波测距模块
面包板
小自封袋
  参考卡
  ADC0832
  TLC5620
  读卡器

## Slide 15: 小盒子
USB口直流降压模块 和 舵机线
  利用舵机线与锂电池供电口连接，经过直流降压模块，得到恒定5V的电压，再利用USB线可给树莓派提供移动式供电
  除非需要移动使用树莓派（例如装在小车上跑），正常情况下请用电源插头给树莓派供电，减少电池的使用次数

## Slide 16: 小盒子
直流升压模块 和 EH2.54端子线
  与前边的同理，用于提供恒定9V的电压，给小车电机供电
  两者的连接，在后续需要使用前自行进行连接
⚠注意⚠
连接时请确认连接关系：红线连接VIN+，黑线连接VIN-，切勿出错！
请确保连接好再尝试将塑料端子与锂电池相应的输出口连接！否则悬空的正负极，极其容易短接，从而短路着火！

## Slide 17: 小盒子
完整版移动式供电线路（用于小车实验，日常少用）
⚠注意⚠
连接时请确认连接关系：红线连接VIN+，黑线连接VIN-，切勿出错！
请确保连接好再尝试将塑料端子与锂电池相应的输出口连接！否则悬空的正负极，极其容易短接，从而短路着火！
一旦使用电池供电，一定要接报警器，并保证报警时及时充电！否则电池会损坏，树莓派中的数据也会丢失！

## Slide 18: 小盒子
危!险!操!作!请!勿!进!行!
⚠注意⚠
请确保连接好再尝试将塑料端子与锂电池相应的输出口连接！否则悬空的正负极，极其容易短接，从而短路着火！
切记谨慎对待电池、升压模块、降压模块等供电输出的正负极，切勿将正负极短接（例如供电状态下螺丝刀误接正负极等）

## Slide 19: 小盒子
报警器
  用于实时监测锂电池的电压
  可以设置报警电压，一旦锂电池的任意一节电池电压低于报警电压，将报警BeeBeeBee，因此又叫BB响
  使用电池一定要接报警器，否则无法知道何时电池需要充电

## Slide 20: 小盒子
报警器的用法
  针脚朝下，正面朝上，并将锂电池的平衡头金属面朝上，两者左对齐后插入，即可对锂电池进行电压监控
  显示的顺序为：ALL XXX （总电压）-1- XXX（第一节锂电池电压）-2- XXX（第二节锂电池电压）

## Slide 21: 小盒子
报警器的报警电压设置方法
  正常接到锂电池的平衡头之后，按下报警器顶部的按钮，显示的数字为报警电压
  逐次按下，可以调节报警电压，可选选项有：
  OFF、2.7、2.8、2.9、3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8
  根据使用情况调节，建议设置为3.2V，请最低不要低于3.1V！
……

## Slide 22: 小盒子
直流电机驱动板（贵重）
  类似起重机的作用，能够接受树莓派的控制，去驱动需要大驱动能力才能驱动的电机马达
  裸露的电路板，使用中请用尼龙螺丝（塑料螺丝）安装固定在车上，不可以直接绑在类似我们的车架这种导体平面上，会导致短路烧毁！

## Slide 23: 小盒子
超声波测距模块（贵重）
  利用树莓派，编写程序，能够利用其根据回声的原理测量障碍物的距离
  若安装在车上，由于电路裸露，请做好绝缘！该模块较为贵重，请妥善使用

## Slide 24: 小盒子
面包板
  用于提供电路连接的通用工具
  请!勿!撕!下!背!胶!

## Slide 25: 小盒子-小自封袋
树莓派GPIO参考卡
  用于快速查看树莓派的40根针脚的名称
TF卡 和 读卡器
  若需要对树莓派的系统进行烧写和修改，利用读卡器可以对microSD卡也就是TF卡进行操作

## Slide 26: 小盒子-小自封袋
ADC0832
  模拟信号转数字量的芯片 8脚
TLC5620
  数字量转模拟量的芯片 14脚
⚠注意⚠
针脚锋利，且易折断，请小心
芯片的名字可以在芯片上读取得到
芯片是具有方向的！缺口朝左正面向上，从左下角开始逆时针依次为1、2、3…号管脚

## Slide 27: 其他器材
螺丝 M3-8mm M3-25mm 和 螺母M3
  M3-25mm*4 用于安装电机于下平台上
  M3-8mm*4 用固定连结上下平台，用于安装万向轮
  螺母M3*8 配合以上螺母进行紧固结合
  （注：一字螺丝刀可用于十字和一字螺丝的紧固作业）

## Slide 28: 其他器材
杜邦线
  用于模块和电路的连接
  包含：公对公、公对母、母对母三种各若干
  实验过程中需要额外的杜邦线自行取用
公
公
公
母
母
母

## Slide 29: 其他器材
扎带
  用于捆绑固定树莓派、降压模块、升压模块等
导线（用于连接升压模块与电机驱动板）
  建议黑色用于负极的连接，红线用于正极的连接
  导线剥皮可以寻求助教帮助，使用专用的剥线钳将导线剥出

## Slide 30: 其他器材
尼龙螺丝 螺柱 螺母
  黑色直径2.5mm的M2.5系列，白色直径为3mm的M3系列
  螺柱-垫高器材，螺母-固定螺丝螺柱，螺丝-固定器材