## Slide 1: 树莓派系统简介
2024/2/25
电子系统导论教学团队
Notes: 首先介绍一下树莓派是啥 与计算机的联系
系统之于树莓派的意义 适合于树莓派的系统 与电脑系统的差别
介绍下raspian之于开发的意义
介绍系统安装方法
Vnc介绍 ssh介绍 raspiconfig介绍

## Slide 2: 树莓派(Raspberry Pi)
基于ARM架构的卡片式电脑
  支持Raspbian系统
  千兆以太网接口
  2个USB2.0，2个USB3.0
  双频802.11ac无线网卡
  蓝牙5.0
  2个micro-HDMI视频输出口
  3.5mm标准音频输出口
  40个GPIO口
  5V/3A USB Type-C 电源接口
树莓派4B

## Slide 3: 树莓派vs电脑
树莓派
  基于ARM架构，可安装系统皆为ARM架构版本系统
  内部存储由SD卡承载
  内存以PoP封装形式装载在芯片内，固定无法改变
  功耗低，小巧灵活，可方便地控制IO口，软硬件开发皆宜
电脑
  多基于x86架构，可安装日常熟知的各种电脑系统
  内部存储由硬盘承载
  内存以独立的内存条进行装载，内存大小可调节
  功耗大，庞大笨拙，一般很少用于IO口控制，开发多为软件层面

## Slide 4: 树莓派支持的OS
Raspberry Pi OS （课程推荐）
官方推荐的系统，原名Raspbian，基于Debian系统，针对树莓派定制开发的一款Linux系统
更多其他，参考https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/

## Slide 5: 什么是Linux？
Linux与Linus
  1991，芬兰赫尔辛基大学
  Unix-like, POSIX-compliant
  Linux kernel/distribution
License
  GNU General Public License (GPL)
常见应用
  桌面：GNOME, KDE
  LAMP
  Sony PS3
  TiVo PVR
  防火墙，路由器

## Slide 6: 树莓派硬件套装
硬件配备
  树莓派4B (4GB内存版本)
  MicroSD卡（至少8G，推荐class10）
  DC5V 2A电源适配器
  USB Type C电源线
  读卡器
  Micro-HDMI转VGA接头
  USB键盘鼠标
  显示屏
  含初始系统的SD卡

## Slide 7: 连接树莓派
Micro SD
USB Type A
鼠标、键盘
千兆以太网
USB Type C
电源供电
Micro-HDMI
视频输出
蓝牙、802.11ac
无线连接
GPIO
HDMI0 (建议)
HDMI1

## Slide 8: 树莓派能做什么？
智能机器人
智能家居
无线路由器
VPN服务器
家庭影院媒体中心
安防系统
······
基于树莓派的避障小车
2018年学生课程设计

## Slide 9: 初始设置（已完成）
  给树莓派接上SD卡、键鼠、显示器、电源，启动树莓派。等待一段时间后，进入系统初始化设置

## Slide 10: 初始设置（已完成）
  设置国家/地区、语言、时区、键盘映射

## Slide 11: 初始设置（已完成）
  设置默认用户pi的系统密码（前两次实验请统一设置为123456，后续分组固定后再自行修改密码）

## Slide 12: 初始设置（已完成）
  忽略WiFi设置和软件更新（特别是软件更新，后续修改镜像源后再根据需要执行，否则下载速度非常慢）

## Slide 13: 初始设置（已完成）
  设置完成，重启树莓派

## Slide 14: 连接网络
连接配备好的WiFi
  在系统上方有无线连接图标，点击后选择WiFi输入密码并完成连接，与电脑连WiFi相同
查看IP（后边的”/24”不是）
  鼠标放于图标处，静置几秒，即可看到连接信息，如连接的WiFi名和局域网IP（局域网IP可用于连接稳定的远程控制）

## Slide 15: 课程官方WiFi
实验室提供eelab413、eelab414两个官方WiFi
密码同SSID名
每日首次连接后需要在浏览器进行UIS认证后才能联网
如果浏览器访问网页没有自动触发认证网页，可以通过访问 wlrz.fudan.edu.cn 来手动触发认证

## Slide 16: 更换软件源
软件源—更新软件的来源（类似快递发货地）：
  默认为国外的软件源，因此没有修改过软件源便进行更新下载速度很慢。以下为国内几个较有名的软件源
  阿里云：http://mirrors.aliyun.com/raspbian/raspbian/
  清华：http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/
  中科大：http://mirrors.ustc.edu.cn/raspbian/raspbian/
修改软件源
  打开终端（快捷键 Ctrl+Alt+T），并用mousepad软件打开/etc/apt/sources.list文件（[]代表空格）
  sudo[]mousepad[]/etc/apt/sources.list
Notes: 参考链接：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/

## Slide 17: 更换软件源
修改软件源
  注释原本的内容, 在每一行没有“#”的内容前边加上“#”，如C语言代码加“//”一样可以将该行后续的内容变成不会生效的注释文字
Notes: 参考链接：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/

## Slide 18: 更换软件源
修改软件源
  挑选一个软件源进行添加，以清华的软件源为例，在文件中加入以下两行语句（[]代表空格）
  deb[]http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/[] buster[]main[]non-free[]contrib[]rpi
  deb-src[]http://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/raspbian/raspbian/[]buster[]main[]non-free[]contrib[]rpi
Notes: 参考链接：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/

## Slide 19: 更换软件源
修改软件源
  保存修改（快捷键Ctrl+S），然后关掉编辑窗口
  在终端中输入指令sudo[]apt[]update ，更新软件列表的缓存，可见速度飞快，后续若出现询问输入Y表示确认继续
Notes: 参考链接：https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/help/raspbian/

## Slide 20: 树莓派系统上的软件安装
安装方法一
  点击左上角树莓派图标->“Preferences”->“Add / Remove Software”，进入Raspbian系统下的软件中心，搜索栏输入软件关键词，找到我们需要的软件包，勾选之后点击Apply就可完成安装

## Slide 21: 树莓派系统上的软件安装
安装方法二
  Ctrl+Alt+T打开终端，输入命令
  sudo apt update （这条指令更新本地软件库列表）
    sudo apt install 软件名称
    （可能需要）输入密码，键入y安装

## Slide 22: 终端登录
SSH远程登录开启
  SSH是用于通过局域网远程登录目标主机，从而远程命令行控制目标主机；
  设置SSH开机启动的位置如下图

## Slide 23: 终端登录
SSH登录
  在Windows上通过ftp下载安装BvSshClient程序，在确认自己的Windows系统与你的树莓派处在同一个局域网内的前提下，输入树莓派的IP地址，点击Login
  如果没有更改过用户名和密码的话，以默认用户pi登录，密码为raspberry，正常情况下将会得到右边画面

## Slide 24: 远程桌面
通过网络从其他电脑上登录到树莓派系统中
  注意：远程桌面由于网速原因可能会出现卡顿，尤其是播放视频时
局域网内通过IP连接： VNC（已预装，推荐）
Internet范围内：
  ToDesk（已预装）
  AnyDesk
设置无显示器启动模式（[]代表空格）
  在终端中输入 sudo[]mousepad[]/boot/config.txt
  把 hdmi_force_hotplug=1 这一行开头的注释符 # 删去
  保存修改退出
非常重要！务必检查！

## Slide 25: VNC远程桌面
局域网内通过IP连接： VNC
利用手机热点（推荐安卓机）
  树莓派与用于远程的电脑，必须都连该热点
  树莓派需要开启VNC服务（系统已装好，只需开启后便可自动开机启动）
优点—有WiFi热点即可，局域网连接质量稳定
缺点—电脑和树莓派必须处于同个WiFi热点中，使得热点、电脑与树莓派三者距离受限，且用于连接的IP可能会变动

## Slide 26: 树莓派上的设置
开启VNC服务（树莓派自带，无需安装）
Notes: IP随着WIFi的切换必定变化 即使保持同个WiFi 也可能因为设备接入的多 重新分配IP而有变动 不过一般手机热点是不会的 即使会也可以看到IP 除非是苹果手机

## Slide 27: 手机热点
  开启热点，名称设为不含中文的名称，大部分安卓手机可以选择AP频段，根据实际情况选择频段
  2.4G 覆盖范围广，但是拥堵（蓝牙等很多无线通信都在2.4G）
  5G 覆盖范围较小，但是信号畅通
设置手机热点（以Android手机为例）

## Slide 28: 手机热点
连接配备好的WiFi
  树莓派系统上方有无线连接图标，点击后选择WiFi输入密码并完成连接，与电脑连WiFi相同
查看IP
  鼠标放于图标处，静置几秒，即可看到连接信息，如连接的WiFi名和局域网IP（红框内为IP地址，类似“内部编号”）

## Slide 29: 手机热点
  将自己的电脑连接手机热点，使树莓派与你的电脑处同个WiFi中
  手机热点管理页，可见树莓派和自己的电脑，点击raspberrypi查看树莓派在热点中的IP地址，与前一页通过树莓派界面看到的一致
借助手机热点管理查看IP（以 Android手机为例）
通知栏里可快捷进入热点页面
你的电脑和树莓派
树莓派在手机热点中的IP
1.苹果手机没有热点管理界面，只能通过前一步的方式查看
2.不同安卓机可能步骤有所不同，但是都是通过热点管理页查看，极少数安卓机无法看IP，那么也只能按前一步的方式查看
Notes: 苹果手机没有热点管理界面 只能够通过插上显示器查看

## Slide 30: 远程桌面
电脑VNC登录
  在自己的电脑上通过VNC官网下载VNC-Viewer应用程序，在确认自己电脑与树莓派连着同一个热点前提下，打开软件，输入树莓派的IP地址，输入完成后按回车
  默认系统用户名：pi，密码：123456（可勾选保存密码）
下载链接：
https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/

## Slide 31: 远程桌面
电脑VNC登录
  在自己的电脑上通过VNC官网下载VNC-Viewer应用程序，在确认自己电脑与树莓派连着同一个热点前提下，打开软件，输入树莓派的IP地址，输入完成后按回车
  默认用户名：pi，密码：123456（可勾选保存密码）

## Slide 32: 远程桌面
VNC传输文件
  从自己电脑复制文件到树莓派：
1. 鼠标指向标题栏下边缘中间，能够召唤出隐藏的工具栏
2. 选择“Transfer files”即可开启文件传输功能
3. 点击“Send files”，选择自己电脑的文件，点击“打开”即可传输到树莓派的桌面上
利用VNC远程树莓派，想要从自己电脑和树莓派之间复制粘贴文件，无法直接拖拽，也无法直接右键复制粘贴

## Slide 33: 远程桌面
VNC传输文件
  从树莓派复制文件到自己电脑：
利用VNC远程树莓派，想要从自己电脑和树莓派之间复制粘贴文件，无法直接拖拽，也无法直接右键复制粘贴
1. 在树莓派的任务栏中，右键VNC图标，选File Transfer
2. 和自己电脑上操作一样，点击“Send files”，弹出文件选择，与前边一样文件会复制到桌面

## Slide 34: ToDesk
ToDesk
  一款跨平台的商业远程应用程序，个人使用免费，可从官网以及各手机应用市场平台下载。
  下载安装包：
  可以通过课程ftp的software目录下载ToDesk安装文件（树莓派上为.deb文件）
  也可直接进入官网https://www.todesk.com/linux.html 下载最新树莓派版本安装文件

## Slide 35: 安装远程桌面（已完成）
ToDesk树莓派安装过程：
  打开终端（快捷键Ctrl+Alt+T）
  1. 使用命令打开安装包所在文件夹，如.deb安装包在桌面
  cd ~/Desktop/
  2. 使用命令初次安装ToDesk，例如
  sudo apt-get install ./todesk_4.1.0_armv7l.deb
  3. 启动ToDesk
  todesk
  (成功启动后终端应显示出
  设备ID、password等信息，
  同时打开程序界面如右图)

## Slide 36: Todesk远程桌面配置（已完成）
ToDesk打开主界面有“设备代码”，需牢记，用于电脑端远程连接。
点击“高级设置”
  点击“安全设置”，选择仅使用安全密码并修改（前两次实验请统一设置为 shumeipai ，后续分组确定后再自行修改密码）。当其他用户尝试连接至树莓派时，输入设备代码和密码即可，不需要在树莓派上确认连接请求。

## Slide 37: 远程桌面
ToDesk远程桌面连接
  确认树莓派和自己的电脑可以上网并均已安装对应的Todesk软件，树莓派上ToDesk高级设置-基本设置中勾选开机自动启动
  自己电脑的ToDesk输入树莓派中显示的ToDesk设备代码，然后输入设置的密码并连接即可远程打开桌面
  第一次连接完成后续不需要输入密码即可直接连接
  有网即可但同样必须有网，且由于走Internet，连接质量不稳定易掉线

## Slide 38: 手机热点扮演WiFi
  开启热点，名称设为不含中文的名称，并设置自己喜欢的密码。若可选频段建议设2.4G以增大覆盖范围
  借助显示器将树莓派连接上你的热点，手机有流量可上网即可利用远程桌面通过Internet远程树莓派
借助手机热点（以Android手机为例）

## Slide 39: 远程桌面
AnyDesk
  AnyDesk是一款跨平台可内网传透的商业远程应用程序，其个人使用是免费的，各平台和手机应用商店都可下载。
  在Windows上也可以通过ftp下载AnyDesk程序包(.exe)

## Slide 40: 远程桌面
AnyDesk
  在树莓派下通过ftp下载（或网络下载）AnyDesk安装包(.deb文件)。
  打开终端（快捷键Ctrl+Alt+T）
  1. 使用命令打开安装包所在文件夹，如安装包在桌面
  cd ~/Desktop/
  2. 更新本地源（sudo命令可能需要输入密码）
    sudo apt update
  3. 使用命令初次安装AnyDesk
  sudo dpkg -i XXX.deb（XXX替换成实际安装包名字，可用Tab键让电脑自动匹配并自动填上）
  4. 补充安装相关依赖
  sudo apt --fix-broken install
  5. 再重新安装安装包才能安装成功
  sudo dpkg -i XXX.deb （XXX替换成实际安装包名字，可用Tab键让电脑自动匹配并自动填上）

## Slide 41: 远程桌面
AnyDesk
  完成安装后，任务栏右上角出现AnyDesk图标，单击该图标，出现AnyDesk界面
AnyDesk地址
设置自主访问密码

## Slide 42: 远程桌面
AnyDesk
  在AnyDesk界面上有“AnyDesk地址”，需牢记，用于电脑端远程连接。
  点击“Unlock Security Settings”
  点击“Set password for unattended access…”，设置自主连接密码（前两次实验请统一设置为 shumeipai ，后续分组确定后再自行修改密码）。当其他用户尝试连接至树莓派时，输入密码即可，不需要在树莓派上确认连接请求。

## Slide 43: 远程桌面
1
AnyDesk
  输入当前用户密码
  勾上“Enable unattended access”
  选择“Allow always”
  设置自主连接密码并确定
3
2

## Slide 44: 远程桌面
方法一：通过AnyDesk地址远程连接树莓派
  确认树莓派和自己的电脑可以上网，确认树莓派上AnyDesk已经启动并且设置好“无人值守”
  自己电脑的AnyDesk输入树莓派的AnyDesk地址，连接即可远程
  优点—有网即可
  缺点—必须有网，且由于走Internet，连接质量不稳定易掉线

## Slide 45: 远程桌面
方法二：通过IP地址访问桌面
  确认树莓派和自己的电脑连接在同个WiFi上（处于一个局域网）确认树莓派上远程桌面已经启动并且设置好“无人值守”
  自己电脑的AnyDesk输入树莓派的IP地址，连接即可远程
  优点—有热点/WiFi即可，无需流量，连接质量稳定
  缺点—必须处于同个热点/WiFi中，限定使用距离，且IP可能变化
Notes: IP随着WIFi的切换必定变化 即使保持同个WiFi 也可能因为设备接入的多 重新分配IP而有变动 不过一般手机热点是不会的 即使会也可以看到IP 除非是苹果手机

## Slide 46: 参考资料
计算机综述
  Bryant & O’Hallaron 著. 深入理解计算机系统 (第二版)
Linux操作
  Linux操作指南：http://www.runoob.com/linux/linux-tutorial.html
  Git版本管理指南：http://www.runoob.com/git/git-tutorial.html
Linux编程
  W.Richard Stevens 等著. Unix 环境高级编程 （第三版）
  David Tansley著. LINUX与UNIX Shell编程指南
  W.Richard Stevens 等著，《Unix 网络编程》（第三版）
微信公众号
  Linux中国

## Slide 47: 家庭作业
安装一个Linux替代桌面使用（Ubuntu/Debian）
  方法一：安装VMware Workstation Player 中文版 （推荐方法）
  方法二：Windows系统可以安装WSL2
  方法三：直接安装在物理分区上，双系统（一定要看清楚分区）
教育网开源软件源
http://mirrors.ustc.edu.cn/ 含Ubuntu镜像

## Slide 48: 致谢
本课件由以下同学协助编写
  黄奇伟 (16210720028)
  袁渊源 (16307130267)
  夏潇 (16300720052)
  田耀光 (16300720044)
  蒋凯帆 (16300720051)
  陈敏(19210720183)
  骆一铭(22210720188)
  黎林(22210720160)